## Slide 1: Proof of Concept
Robin De Herdt

## Slide 2: Doel
Lego creatie met arduino aansturen over wifi
Circuit afleggen dat gemaakt wordt via online painter

## Slide 3: Materiaal

## Slide 4: Aansturing lego tank
Lego motor opendoen en verbinden met arduino
-> moeilijk/kans dat het misgaat
Oplossing: via IR receiver signalen naar motor doorgeven

## Slide 5: Standaard lego IR
Lego IR receiver
Standaard remote control:

## Slide 6: Lego IR protocol

## Slide 7: Lego IR
Gelukkig bestaat er een library voor alles:
https://github.com/jurriaan/Arduino-PowerFunctions
Oude library met weinig voorbeelden, maar het werkt

## Slide 8: Arduino server vs client
Arduino als webserver:
  Te basic interface
  Onhandig om mee te werken
Arduino als client
  Kan repeating get requests doen naar externe server
  “Hacky” methode

## Slide 9: Arduino client
Repeating get requests naar index.php voor array met commando’s
Commando’s komen uit een database
Eerste record in table geeft weer of commando’s al uitgevoerd zijn
  0 = niet uitgevoerd
  1 = al uitgevoerd

## Slide 10: Painter
HTML5 canvas
Tekeningen maken: http://intridea.github.io/sketch.js/

## Slide 11: Tekening interpreteren
Niet gelukt
Gezocht naar:
  ‘Drawing interpreter’
  ‘Drawing to grid’
  ‘Convert drawing to grid’
Symboolherkenning/tekstherkenning: https://github.com/kirel/detexify

## Slide 12: Alternatief

## Slide 13: Probleem
Wifi shield connect niet op wpa2 (schoolnetwerk)
Oplossing: via seriële verbinding demo geven

## Slide 14: Php naar arduino
https://github.com/Xowap/PHP-Serial
Rechtstreeks commando’s over USB sturen
  Geen database nodig

## Slide 15: Demo time!